Тест – «Машинные швы».

- укажите, какие машинные швы применяют при выполнении указанных операций:

| Машинные швы | Операции |
| --- | --- |
| А) стачные Б) вподгибку В) накладные | 1) для настрачивания карманов на основную деталь 2) для соединения основных деталей 3) для соединения мелких деталей между собой 4) для обработки низа изделия 5) для настрачивания тесьмы на основную деталь |

- определите по заданным условным обозначениям названия машинных швов:

| Машинные швы | Условные обозначения |
| --- | --- |
| А) стачные Б) вподгибку В) накладные |  |

- укажите, какие машинные швы относятся к соединительным и краевым:

| Машинные швы | Ответы |
| --- | --- |
| А) краевой Б) соединительный |  |

- обозначьте цифрами соответствие названия шва его графическому изображению:

| Машинные швы | Графические изображения |
| --- | --- |
| обтачной стачной накладной вподгибку с закрытым срезом вподгибку с открытым срезом |  |

- выберите из перечисленных работ те, которые необходимы при выполнении стачного шва вразутюжку:

а) сложить 2 детали лицевыми сторонами, срезы уравнять;

б) настрочить на расстоянии 0,1см от среза;

в) сметать на 1,5см от среза;

г) стачать детали на расстоянии 0,1см от сметочных строчек к срезам;

д) заутюжить шов;

е) подогнуть срез детали и заметать;

ж) удалить нитки сметочных швов;

з) разутюжить припуски на шов;

и) застрочить срез и закрепить концы.

- из предложенных терминов выберите соответствующие графическому изображению:

| Термин | Графическое изображение шва |
| --- | --- |
| А) стачать Б) настрочить В) застрочить Г) обтачать Д) притачать |  |

- расставьте цифры в соответствии с порядком выполнения стачного шва вразутюжку:

- обозначьте цифрами соответствие терминов содержанию машинных работ:

- Обозначьте цифрами соответствие терминов содержанию ручных работ:

Технология изготовления швейных изделий (1 уровень)

Конструирование

Моделирование (1 уровень)

Технология изготовления швейных изделий (2 уровень)

Конструирование

Моделирование (2 уровень)

Ответы. 5 класс

Машинные швы.

  - а - 2,3; б – 4; в – 1,5.

  - а – 4,6; б – 1,2; в – 3,5.

  - а – 2,3; б – 1,4,5,6.

  - 1 – б; 2-д; 3-а; 4-г; 5-в.

  - а, в, г, ж, з.

  - а-1; в-2.

  - 1-б; 2-д; 3-г; 4-в; 5-а.

  - 1-а; 2-б; 3-г; 4-в; 5-д.

  - 1-б; 2-в; 3-а; 4-г; 5-д.

Технология изготовления швейных изделий

Конструирование (1 уровень)

- а.

- а-2, 4; б-1,3.

- 1-б; 2-г; 3-в; 4-а.

- 1-г; 2-б; 3-а; 4-в.

- 1-д; 2-а; 3-е; 4-в; 5-б; 6-г.

- а; в; д; е; ж.

- 1-б; 2-г; 3-в; 4-д; 5-а.

- б; г; д; ж; з.

- в.

Моделирование

- 1-б, г; 2-а, б, г; 3-в.

- 1-в; 2-а; 3-б.

- 1-в; 2-а; 3-г.

Конструирование (2 уровень)

- Дн - длина нагрудника; Днч – длина нижней части; Сб – полуобхват бедер; Ст – полуобхват талии.

- а - длина нагрудника; б - длина нижней части; в - полуобхват талии; г - полуобхват бедер.

- а - Днч;  б - Дн; в - Ст; г - Сб.

- а - для расчета длины пояса; б – для расчета ширины фартука; в – для расчета длины нагрудника; г – для расчета длины нижней части фартука.

- а – линия верха; б – линия середины переда; в – линия низа; г – линия талии; д – линия кармана; е – линия бока.

- а – ВВ1; б – НН1; в – ВН; г – Т1Н1; д – ТТ1; е – КК1.

- а – название детали; б – количество деталей; г – величина припусков на швы; д – контрольные линии.

- б – проверка качества ткани; в – определение лицевой стороны; д – выравнивание ткани под прямым углом к ДН; е – определение направления рисунка.

- а – экономно разложить детали выкройки; б – приколоть детали булавками; в – обвести выкройку по контуру; г – обвести выкройку с учетом припусков на швы.

- б – учет направления рисунка; в – учет совпадения линии середины детали со сгибом на ткани; г – учет припусков на швы.

- детали из ткани, вырезанные по выкройке.

- копировальные

Моделирование

- а – вышивка; в – воланы; г – кружево; д – аппликация.

- создания новых моделей.

- а – нагрудник; в – нижняя часть; г – бретель.

- 1 – ткань темных тонов; 2 – ткань яркой расцветки с печатным рисунком; 3 – светлая однотонная ткань.

1.	2.	3.